# ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПАХОТЫ

Качество пахоты оценивается по следующим показателям:

| № п/п | показатели | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Качество выполнения свала (начало пахоты) | 5 |
| 2 | Соблюдение глубины вспашки участка | 6 |
| 3 | Ширина и форма необработанной полосы перед последним проходом агрегата | 6 |
| 4 | Качество развальной борозды | 5 |
| 5 | Соблюдение боковых границ пахоты | 4 |
| 6 | Соблюдение границ заглубления и подъема плуга | 4 |
| 7 | Прямолинейность вспашки | 6 |
| 8 | Выравненность поверхности пашни (слитность) | 4 |
| ИТОГО | 40 |

Качество выполнение свала

Свал должен быть вспахан на глубину не менее 10 см и не выделяться внешним видом от последующей вспашки. Глубину пахоты замеряют не менее чем в трех местах в процессе выполнения свала.

Соблюдение глубины вспашки свала оценивается в 1 балл, полнота пропаханности почвы под свалом – в 2 балла, внешний вид свала – в 1 балл.

| Показатели | Оценка в баллах |
| --- | --- |
| Глубина вспашки под свал больше 10 см | 1 |
| Глубина вспашки от 8 до 10 см | 0,5 |
| Под свалом нет не пропаханной почвы или осталась полоска не пропаханной почвы длиной 5 метров | 2 |
| Под свалом осталось полоска не пропаханной почвы от 5 до 20 м | 1 |
| Под свалом осталось полоска не пропаханной почвы длиной более 20 м. | 0 |
| Свальный гребень не отличается внешним видом от последующей вспашки | 1 |
| Свальный гребень выше или ниже соседних несвальных гребней на 5-10 см | 0,5 |
| Вместо свального гребня образовалась бороздка | 0 |

Высоту свального гребня или глубину бороздки в свале измеряют с помощью рейки, которую вдавливают в почву поперек свала до уровня верхушек несвальных гребней. Затем линейкой измеряют расстояние между верхней плоскостью рейки и высотой свального гребня или глубиной бороздки, образовавшейся в свале.

## ЗАДАНИЕ НА ПАХОТУ

## СХЕМА

### Пахотных участков

___________________________________________________________

20 м               Поворотная полоса

______________________________________________________________________________

8,40 м	           8,40 м		   8,40 м	      8,40м		8,40м             8,40 м               8,40 м

50	          1м	              1 м                     1 м

______________________________________________________________________________

20 м							поворотная полоса

____________________________________________________________

20 м				                зона подготовки агрегата

____________________________________________________________

безопасная зона

- Пахотный агрегат МТЗ – 82.1 + ПЛН 3 х35

- Размер участка 8,40 х 50 м

- Порядок вспашки участка:

- левая – 2 круга «всвал»; правая –2 круга «вразвал»

- развальная борозда не заделывается

- контрольный размер невспаханной полосы последнего прохода равен 70 см

- контрольное время – 20 мин

- проверка размеров + разметка участка + пахота

- остановки по требованию судьи или случаи поломки не засчитываются в контрольное время

- участники выполняют задания самостоятельно, помощь и консультации не допускаются

- строго соблюдать границы участка и рабочих зон, условия безопасности и требования охраны труда за грубые нарушения отстранять

Соблюдение глубины вспашки участка

Глубина вспашки участка должна быть постоянной. Отклонения от заданной величины не должны превышать +-2 см. глубину вспашки замеряют по 3 раза в каждом проходе. Затем вычисляют среднюю глубину проходов.

Оценка снижается на 0,5 балла за каждый проход агрегата, в котором отклонение от заданной глубины вспашки превышает +-2 см.

# Ширина и форма невспаханной полосы

# перед последним проходом агрегата

Разметка и вспашка участка должны быть проведены так, чтобы перед последним проходом агрегата в развальном загоне осталось невспаханная полоса шириной, равной захвату плуга, за вычетом захвата одного корпуса, и со строго параллельными сторонами.

Соблюдение ширины полосы оценивается в 2,5 балла, форма (параллельность сторон) полосы – также в 2,5 балла.

Ширина полосы определяется на основе трех замеров (в середине и по концам полосы) с последующим вычислением среднего отклонения от размера ширины полосы. Ширина полосы оценивается в соответствии со следующими показателями:

| Среднее отклонение ширины полосы от нужного размера, см | Оценка в баллах |
| --- | --- |
| Не более 10 | 2,5 |
| От 10 до 20 | 2 |
| От 20 до 30 | 1 |
| Более 30 | 0 |

Форма полосы оценивается на основании замера наибольшей и наименьшей  ширины полосы и последующего вычисления разности между ними. Стороны полосы считаются параллельными, если разница между наибольшей и наименьшей шириной полосы не превышает 20 см. точки для замера наибольшей и наименьшей ширины выбирают визуально.

Форма полосы оценивается в соответствии ее следующими показателями:

| Разность между наибольшей и наименьшей шириной полосы, см | Оценка в баллах |
| --- | --- |
| До 20 | 2,5 |
| От 20 до 40 | 2 |
| От 40 до 60 | 1 |
| Более 60 | 0 |

#### Качество развальной борозды

Развальная борозда должна быть прямой, неширокой и неглубокой. За несоблюдением прямолинейности, глубины и ширины развальной борозды оценка снижается в соответствии со следующими показателями:

| показатели | Снижение оценки в баллах |
| --- | --- |
| Развальная борозда непрямолинейна; её искривления не укладываются в прямоугольник 70 х20 см | 1 |
| Ширина развальной борозды в 1,5 раза больше обычной неразвальной борозды (ширина дна борозды 45-55 см) | 1 |
| Борозда пропахана на 2-4 см глубже заданной глубины вспашки |  |
| Борозда пропахана глубже чем на 4 см по сравнению с заданной глубиной вспашки | 2 |

Глубину развальной борозды замеряют с помощью деревянной рейки, которую укладывают на поверхность пашни поперек борозды, а затем линейкой измеряют расстояние от рейки до дна борозды. При этом необходимо делать поправку на вспушенность  почвы.

Размер поправки определяется непосредственно на делянке путем замера высоты стенки крайней левой борозды (истинная глубина вспашки) и толщины вспаханного слоя. Разность между этими величинами и будет поправкой на вспушенность.

Соблюдение боковых границ пахоты

Левая борозда должна быть прямой и проходить не далее 10 см от границы участка; стенки и дно борозды должны быть ровными без осыпей и выщерблений..

Правая граница пахоты также должна быть прямой и проходить  не далее 30 см от границы участка. Выезд за боковые границы участка запрещается.

Оценка снижается (до 3 баллов) в следующем порядке: на 0,5 балла, если стенки борозды имеют рваный обрез или выщербления; на 0,5 балла за каждые 10 см отклонения границы пахоты сверх установленных пределов. Если граница пахоты выходит за границу участка больше чем на 10 см, участник соревнований штрафуется на 1,5 балла. Если это нарушение допущено на обеих  боковых границах участка, штраф увеличивается до 3 баллов.

Отклонения замеряются в точках наибольшего удаления линии вспашки от границы участка.

# Соблюдение границ заглубления и подъема плуга

Заглубление и подъем плуга должны производится на одном расстоянии от конца участка, чтобы от его границ была заданная глубина  вспашки.

Оценка снижается от 3 до 0 баллов – по 0,5 балла за каждый случай подъема или заглубления плуга, допущенных сверх установленных +- 0,5 м, определяют в последующем порядке: визуально определяют среднюю линию начала и конца пахоты и подсчитывают проходы, в которых точки подъема или заглубления плуга удалены от средней линии более чем на 0,5 м. Такой подсчет производится с обоих концов.

Точкой начала работы плуга считается место, где задний корпус начал входить в почву. При подъеме плуга концом его работы считается точка, где первый корпус закончил рыхлить почву.

# Прямолинейность вспашки

Вспашка считается прямолинейной, если искривления в направлении вспашки не превышают +- 10 см (искривления в прямолинейности вспашки умещаются в прямоугольник 70 см х 20 см).

Оценка снижается на 0,5 балла за каждый проход агрегата, в котором допущено искривление в прямолинейности вспашки свыше указанных пределов.

# Выравненность поверхности пашни

Поверхность пашни должна быть без западин и повышений. Оценка снижается от3 до 0 баллов – по 0,5 балла за  каждый проход, плоскость поверхности которого более чем на 5 см не совпадает с плоскостью поверхности соседнего прохода агрегата на протяжении более 10 м.

Штрафные очки

Общее время на вспашку включая подготовку и регулировочные работы – 20 мин. за каждые 2 минуты сверх нормы снимается 1 балл.

# Text boxes

11

2

3

4

5

6

7